министерство общего и профессионального образования

ростовской области

государственное бюджетное ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ образовательное учреждение ростовской области

«Шахтинский политехнический колледж»

Методическая разработка урока

по МДК 04.01: «Технология обработки на металлорежущих станках»

на тему: «Классификация токарных резцов»

Разработал:                                         преподаватель   Лагун Т.Ф.

г. Шахты

План урока

Тема программы «Режущие инструменты».

Тема урока: «Классификация токарных резцов».

Цели урока:

Обучающая:

сформировать знания о классификации токарных резцов и области их применения.

Развивающая:

развивать техническое  мышление, умение анализировать, сравнивать .

Воспитательная:

воспитывать познавательный интерес к изучаемому предмету и профессии.

Тип урока: комбинированный

Методы обучения:

словесный, наглядный, практический, проблемно-поисковый, использование игровой ситуации.

Межпредметные связи:

- предмет – «Металлорежущие станки»

тема: «Режущий инструмент: виды, назначения»

- предмет: -  «Материаловедение»

темы: «Инструментальные материалы», «Свойства металлов»

- Производственное обучение

тема: «Токарная обработка деталей»

Материально – техническое

оснащение урока:

- компьютер Intel Core 2 Duo E4500;

- мультимедийный проектор АСЕР – х116;

- слайды;

- токарные резцы различной конструкции;

- тестовые задания;

- плакат «Токарные резцы»;

- учебники: Черпаков Б.И., Альперович Т.А. Книга для станочника, М., «Академия» 2018г;

- рабочие тетради: Багдасарова Т.А. Токарное дело (рабочая тетрадь), М., «Академия», 2019г.

ХОД УРОКА

| Действия преподавателя | Действия учащихся |
| --- | --- |
| 1. Организационный момент: 1 мин. |
| Приветствие. Проверка присутствующих и готовности учащихся к уроку | Приветствие. предоставление рапортички с указанием отсутствующих. |
| 2. Целевая ориентация: 3 мин. |
| Сообщает тему, цели урока, план и формы его проведения. Указывает на важность изучения данной темы и необходимость знаний в будущей профессиональной деятельности. | Знакомятся с темой, целями, планом урока. Настраиваются, мобилизуются для активной учебной работы. |
| 3. Актуализация опорных знаний: 8 мин. |
| Организует беседу с постановкой проблемных вопросов. | Активно участвуют в беседе. Отвечают на вопросы, находят решение на проблемный вопрос. |
| 4. Формирование понятий и способов действий: 28 мин. |
| Показательное изложение, объяснение признаков классификации токарных резцов. Демонстрация схем с применением мультимедийного проектора и различных видов резцов. Предлагает выполнить практическую работу. Выдает группам задание. Предлагает проверить задание с помощью проектора. Проводит обобщение материала в виде игровой ситуации: «заказчик - станочник». Предлагает «заказчикам» выдвинуть основные требования к резцам. Нацеливает «станочников» на поиск путей и методов реализации задач, выдвинутых «заказчиком». Предлагает сделать вывод, демонстрируя обобщенную таблицу. Выдает тестовые задания. Объясняет формы контроля-самоконтроля. | Слуховое и визуальное восприятие. Анализируют схемы. Выполняют задание группами. Проверяют правильность выполнения задания . Анализируют правильность ответов. Учащиеся обеих команд выполняют задание, обязательно обосновывают свой ответ по выбору резцов и дают рекомендации по применению данных резцов. Делают вывод. Выполняют тестовые задания. Осуществляют взаимоконтроль, выставляют оценки. |
| 5. Подведение итогов: 3 мин. |
| Подводит итог урока. Оценивает результаты урока, комментирует оценки. | Слушают, участвуют в подведении итогов, оценивают свою деятельность. |
| 6. Домашнее задание: 2 мин. |
| Сообщает домашнее задание. Черпаков Б.И., Альперович Т.А., Книга для станочника, М., «Академия», 2018 г. стр. 50-53 Багдасарова Т.А. токарное дело (рабочая тетрадь), М., «Академия», 2019 г. задания № 35, № 38, № 39 стр. 8-9. Изготовить резцы из дерева | Записывают домашнее задание. |

Тестовый лист.

Технология обработки металлов:

тема: «Классификация токарных резцов»

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильный.

- В зависимости от направления подачи различают резцы:

а) проходные и подрезные;

б) отогнутые и прямые;

в) правые и левые.

- По виду инструментального материала различают резцы:

а) из конструкционной стали;

б) твердосплавные;

в) минералокерамические.

- По способу исполнения режущей части различают резцы:

а) левые и правые;

б) с напайными пластинами, с механическим креплением твердосплавных      пластин, цельные;

в) прямые, оттянутые.

4.  На рисунке представлен:

а) проходной упорный резец;

б) расточной упорный резец;

в) проходной отогнутый резец.

5.  На рисунке представлен:

а) подрезной резец;

б) расточной упорный резец;

в) резец для нарезания метрической резьбы.

Эталон ответов

на тестовый лист

по теме: «Классификация токарных резцов»

1. а – 	4. а +

б – 	    б –

в +                                      в –

2. а – 	5. а +

б + 	    б –

в +                                      в –

3. а –

б +

в –

∑ Р=15 баллов

Оценка результатов: Ку = m/n.

где m – количество правильно выполненных существенных операций.

n – общее количество существенных операций.

0,7 ≤  К у <  0,8 – оценка «3»        11 ≤  Р<12

0,8 ≤  К у <  0,9 – оценка «4»        12 ≤  Р<14

0,9≤  К у            – оценка «5»                 Р≥14