## Slide 1: Выполнил: студент гр. 2ТС-1 Калкаманов Артур дамирович Руководитель: Валеева Зульфия Азатовна
ГАПОУ Уфимский топливо-энергетический колледж Специальность 13.02.02
Проект – презентация
По дисциплине:<< Теплоснабжение и теплотехническое оборудование>>
Тема : «Питательные насосные установки, типы деаэраторов»
УФА
2020

## Slide 2: Подача воды - сейчас и раньше

## Slide 3: Схема установки насоса
Чтобы выбрать оптимальный насос для решения конкретных задач, необходимо учитывать следующие физические условия.
1. Характеристики жидкости
• плотность ("тяжесть" жидкости)
• давление насыщенных паров (температура кипения)
• температура
• вязкость ("густоту" жидкости)
2. Объем, который необходимо подать (расход)
3. Высота всасывания:
разница в уровне между насосом и точкой забора жидкости.
4. Высота нагнетания:
разница в уровне между насосом и наивысшей точкой,
в которую подается жидкость
5. Потери давления на всасывании (потери на трение)
Потери давления в напорном трубопроводе (потери
на трение)
7. Конечное избыточное давление
8. Начальное избыточное давление
Когда все эти данные известны, можно
определить режим работы насоса и
выбрать его оптимальную модель.

## Slide 4: Конструкция центробежного насоса

## Slide 5: Рабочие характеристики насоса

## Slide 6: Характеристики трубопровода

## Slide 7: Рабочая точка
это точка пересечения графика характеристики насоса с графиком характеристики гидросистемы

## Slide 8: Последовательно включенные насосы

## Slide 9: Параллельно включенные насосы

## Slide 10: КПД насоса
КПД насоса показывает, какая часть механической энергии, переданной насосу через его вал, преобразовалась в полезную гидравлическую энергию.
На КПД влияют:
• форма корпуса насоса;
• форма рабочего колеса и диффузора;
• качество шероховатости поверхности;
• уплотнительные зазоры между всасывающей и напорной полостями
насоса.
Чтобы потребитель имел возможность определить КПД насоса в конкретной рабочей точке, большинство изготовителей
насосного оборудования прилагают к диаграммам рабочих характеристик насоса диаграммы с графиками характеристик КПД

## Slide 11: Потребляемая мощность

## Slide 12: Потребляемая мощность
P2: мощность на валу электродвигателя.
В случае, когда электродвигатель и насос являются отдельными узлами (включая стандартные и погружные
электродвигатели), на фирменной табличке указывается максимальная мощность на валу электродвигателя.
P3: Мощность, потребляемая насосом
Текущая нагрузка электродвигателя может быть определена по кривой мощности насоса. В случае непосредственного присоединения электродвигателя к валу насосов: P3 = P2.
P4: Мощность насоса (Phydraulic)
Значение мощности насоса определяется
по формуле:

## Slide 13: Типовые закономерности
1. Влияние диаметра (d) рабочего колеса на напор, подачу и потребляемую мощность.
Напор пропорционален диаметру во второй степени:
Согласно этой закономерности, удвоение диаметра повысит напор в 4 раза.
Подача пропорциональна диаметру в третьей степени:
Согласно этой закономерности, удвоение диаметра повысит подачу в 8 раза.
Потребляемая мощность пропорциональна диаметру в пятой степени:
Согласно этой закономерности, удвоение диаметра повысит потребляемую мощность в 32 раза.

## Slide 14: Типовые закономерности
2. Влияние частоты вращения (n) рабочего колеса на напор, подачу и потребляемую мощность.
Подача пропорциональна частоте вращения:
Согласно этой закономерности, удвоение частоты вращения в два раза повысит подачу.
Напор пропорционален квадрату частоты вращения:
Согласно этой закономерности, удвоение частоты вращения в 4 раза повысит напор.
Потребляемая мощность пропорциональна частоте вращения в третьей степени:
Согласно этой закономерности, удвоение частоты вращения в 8 раз повысит потребляемую мощность.

## Slide 15: Перемещение жидкости

## Slide 16: Рабочее колесо центробежного насоса

## Slide 17: Конструкция центробежного насоса

## Slide 18: Кавитация
При локальных понижениях давления в насосе из жидкости начинают выделяться пары и растворенные в ней газы. Это явление называется кавитацией.
Пузырьки пара, увлекаемые жидкостью по каналам колеса в область более высоких давлений быстро конденсируются. Жидкость мгновенно проникает в пустоты, образующиеся при конденсации пузырьков.
Это приводит к многочисленным мелким гидравлическим ударам. Отсюда шум,резкое снижение подачи, напора насоса, быстрое его разрушение.
Для предотвращение кавитации:
повышают давление жидкости на входе в насос
снижают высоту всасывания
При определении высоты всасывания из рассчитанного значения h вс вычитают некоторую высоту – кавитационный запас

## Slide 19: Конструктивное оформление насосов

## Slide 20: Конструктивное оформление насосов

## Slide 21: Плунжерный насос

## Slide 22: Объемные насосы
Поршневые, плунжерные
Пластинчатые
(роторные)
Монтежю
Винтовые
Шестеренные

## Slide 23: Поршневой насос

## Slide 24: Установка насоса

## Slide 25: Плунжерно-мембранный насос

## Slide 26: Мембранный насос

## Slide 27: Шестеренчатый насос

## Slide 28: Шестеренчатый насос
f – площадь поперечного сечения впадины между зубьями
l – длина зуба шестерни
z – число зубьев
n – частота вращения шестерен
При вращении шестерен создаётся разрежения, жидкость поступает в корпус, перемещается по направлению вращения в нагнетательный патрубок. Насосы обладают реверсивностью, т.е. при изменении направления вращения шестерен области всасывания и нагнетания меняются местами
Расход шестеренчатого насоса

## Slide 29: Роторные насосы

## Slide 30: Винтовые насосы

## Slide 31: Рукавный насос

## Slide 32: Струйный насос

## Slide 33: Эрлифт (газлифт)
1 – линия подачи газа,
2 – распределитель газа,
3 – подъемная труба,
4 – отбойник, 5 - сборник
Высота подъема Нг (без учета потерь в трубе)

## Slide 34
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!