УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор проекта

АО «Адмиралтейские верфи»

______________И. А. Марков

«____» _____________2020 г.

Система VSAT.

СТ-192.360285.0130ПМ

Методика швартовных испытаний

головного судна

к УШ-193

|  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
|  | Представитель ГН РРПК |

| Подразделение завода-строителя | Фамилия | Подпись | Дата |  | Подразделение завода-строителя | Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано |  | Согласовано |

| Метролог | Лаптев |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 отд. | Вьюшкин |  |  |
| Подразде-ление | Фамилия | Подп. | Дата |
| СОГЛАСОВАНО |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения…………………………………………………………………………….	4

1 Перечень предъявляемой технической документации………………………………….	5

2 Техническое состояние предъявляемых технических средств, обеспечивающего оборудования и систем……………………………………………………………………..	6

3 Метрологическое, техническое и материальное обеспечение………………………….	7

4 Методы испытаний…………………………………………………………………………8

5 Оформление результатов…………………………………………………………………	10

6 Защита окружающей среды……………………………………………………………..	11

7 Требования безопасности………………………………………………………………..	12

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) - Таблицы результатов швартовных испытаний…..	14

Для замечаний………………………………………………………………………………	17

# Общие положения

Настоящая методика составлена с использованием рабочих чертежей, а также технической документации на поставку системы спутниковой связи VSAT.

Настоящая методика является руководящим документом для проведения швартовных испытаний системы спутниковой связи VSAT  в объеме, предусмотренном программой швартовных испытаний головного судна  СТ-192.360285.0001.

Методика является документом, определяющим последовательность и способы проведения проверок и испытаний системы спутниковой связи VSAT.

Решение о привлечении представителя поставщика для участия в испытаниях принимает завод-строитель в соответствии с договором и необходимостью привлечения поставщика оборудования для участия в испытаниях.

# 1 Перечень предъявляемой технической документации

Таблица 1.1

| Наименование документа | Обозначение документа | Заводской инвентарный номер документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Спецификация технического проекта | СТ-192.360060.002СП |  |  |
| Программа швартовных испытаний головного судна | СТ-192.360285.0001 |  |  |
| Журнал удостоверений построечного периода. Заказ № 02480 | СТ-192.360280.001 |  |  |
| Журнал удостоверений проверок и приемок в период швартовных испытаний головного судна | СТ-192.360285.0004 |  |  |
| Ведомость оборудования, приборов и изделий для проведения испытаний |  |  |  |
| Установка антенн. | СТ-192.362662.001СБ |  |  |
| Локальная компьютерная сеть. Схема электрическая соединений | СТ-192.362668.003Э4 |  |  |
| Система VSAT. Схема электрическая соединений | СТ-192.362661.006Э4 |  |  |
| Система VSAT. Руководство по эксплуатации |  |  | Поставляется с оборудованием |
| Примечания 1 Графу «Заводской инвентарный номер» заполняет предприятие – строитель судна. 2 Проверка и приемка производится по чертежам, годным для испытываемого заказа. 3 По требованию представителя Заказчика предъявляется и другая рабочая документация проекта, необходимость в которой определяется во время испытаний. |

# 2 Техническое состояние предъявляемых технических средств, обеспечивающего оборудования и систем

2.1 К началу швартовных испытаний должен быть полностью закончен монтаж системы спутниковой связи VSAT.

Должны быть завершены регулировочно-наладочные работы.

2.2 Для обеспечения проведения испытаний системы спутниковой связи VSAT должны быть:

-  оформлены и закрыты соответствующие построечные удостоверения;

- проверена комплектность поставки  и подготовлена предъявляемая техническая документация.

-  проверено наличие и соответствие квалификационных удостоверений по технике безопасности у членов испытательной партии;

2.3 До начала швартовных испытаний системы спутниковой связи VSAT  должна быть приведена в готовность к действию сеть питания 220 В, частотой 60 Гц переменного тока.

2.4 Все контрольно-измерительные приборы, применяемые в период испытаний, должны иметь пломбы, паспорта, клейма поверок, действительные по сроку годности на период испытаний.

# 3 Метрологическое, техническое и материальное обеспечение

Таблица 3.1

| Наименование обеспечения и расходные материалы | Обозначение документа на поставку или изготовление | Количество | Назначение | Номер позиции ведомости заказа оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ноутбук |  | 1 | Проверка работоспособности |  |
| Примечания 1 Допускается использование приборов других типов не ниже указанного класса точности и имеющих штамп освидетельствования КИП на данный период времени. 2 Указанное обеспечение предоставляет предприятие – строитель судна. 3 По требованию Заказчика предъявляется и другая документация, необходимость которой возникает в процессе приёмки. |

# 4 Методы испытаний

4.1 Подготовка к испытаниям

4.1.1  Перед проведением испытаний:

-  проверяется   готовность   к  действию   сети   питания  230 В, 60 Гц  переменного  тока (щит  406АП/ГРЩ/АРЩ "Радиооборудование" (пом. 4804, щитовая №9, палуба мостика Л.Б.);

- проверяется  полнота  и  качество  заполнения данных по результатам монтажных работ, закрытие построечных удостоверений;

- проверяется наличие и соответствие квалификационных удостоверений по технике безопасности у членов испытательной партии;

- проверяется состояние средств измерений.

Перед испытаниями  должно  быть  подготовлено  все оборудование  и  приборы,  необходимые  для  наблюдения  и   записи результатов испытаний.

4.2 Проведение испытаний

Во время испытаний выполняются следующие проверки:

1) Проверка комплектности, правильности установки и монтажа системы спутниковой связи VSAT  на судне.

2) Контрольное включение и проверка работоспособности системы спутниковой связи VSAT.

4.2.1 Проверка комплектности, правильности установки и монтажа системы спутниковой связи VSAT на судне.

1) проверяется  комплектность оборудования, состав и количество ПСП (приборы самостоятельной поставки);

2) производится внешний осмотр приборов на отсутствие механических повреждений и загрязнений;

Результаты проверки занести в таблицу А.1 Приложения А.

4.2.2 Контрольное включение и проверка работоспособности системы спутниковой связи VSAT

Для проверки системы спутниковой связи VSAT убедитесь, что после включения на дисплее блока ACU отображается информация, приведенная на рисунке 1. Убедитесь, в отсутствии аппаратных сбоев или кодов ошибок, на дисплее устройства.

Рисунок 1

Подключите ноутбук к локальной сети, запустите программу «Выполнить» путем нажатия горячих клавиш Windows+R. В открывшемся окне наберите «cmd», а затем «ping 4.2.2.2» и нажмите Enter. Убедитесь, что по результатам работы утилиты проверки целостности и качества соединения сетей «Ping» отсутствуют ошибки, а количество отправленных пакетов данных равно полученным (потери пакетов данных отсутствуют).

Примечание – Так как пуско-наладочные работы по системе локальной компьютерной сети (ЛКС) выполняются IT-специалистами Заказчика, допускается (в случае неготовности системы ЛКС к работе) при проведении проверок по данному пункту подключать сервисный ноутбук к разъему LAN2 сервера контроля трафика системы VSAT.

Результаты проверки занести в таблицу А.2 Приложения А.

4.2.3 Проверка заявленной производителем услуг скорости передачи данных через VSAT.

Замерить скорость через программу speedtest. Убедиться, что скорость передачи данных соответствует гарантированной скорости передачи данных (SIR), заявленной договором поставщика услуг для выбранного тарифа.

Примечание – В  случае, если ориентация заказа у достроечной стенки не обеспечивает «прямую видимость» между спутником и антенной системы VSAT, допускается перенести проверки по данному пункту на этап ХИ.

Результаты проверки занести в таблицу А.2 Приложения А.

# 5 Оформление результатов

5.1 Результаты испытаний оборудования по данной методике вносятся в таблицы приложения А настоящей методики.

5.2 Проведение замеров, запись результатов испытаний, обработка результатов испытаний, заполнение таблиц и журналов производится представителем УК и испытательной партии.

5.3 Заполненные таблицы оформляют подписями представителей УК, Заказчика.

5.4 После получения удовлетворительных результатов испытаний и устранения замечаний представитель УК завода-строителя оформляет удостоверения в журнале швартовных удостоверений судна в период испытаний.

# 6 Защита окружающей среды

6.1 Следует строго выполнять требования РД5.ЕДИВ.059-86 «Общие указания по охране водных объектов от загрязнения при постройке, переоборудовании и ремонте судов».

6.2 Ответственным лицом за выполнение требований по защите окружающей среды является ответственный сдатчик заказа.

6.3 Факторы, загрязняющие окружающую среду, при проведении испытаний  системы спутниковой связи VSAT отсутствуют.

# 7 Требования безопасности

7.1 При подготовке и проведении испытаний необходимо выполнять требования безопасности труда предусмотренные нормативными документами:

- ПОТ Р М-016-2001 РД153-34.03.150-00 «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- ОСТ 5Р.0241-2010 «Система стандартов безопасности труда. Безопасность труда при строительстве и ремонте судов».

7.2 Контроль выполнения требований техники безопасности, взрыво- и пожаробезопасности персоналом сдаточной команды в процессе подготовки и проведения испытаний возлагается на начальника сдаточной команды, который должен иметь четвертую квалификационную группу по технике безопасности.

Персонал сдаточной команды должен иметь не ниже третьей квалификационной группы по технике безопасности.

7.3 Персонал, участвующий в проведении швартовных испытаний, должен быть проинструктирован:

-    о размещении испытываемого электрооборудования;

-    о способах аварийного отключения испытываемого электрооборудования;

-  о недопустимости нарушения последовательности испытания и порядка обслуживания,  указанного в инструкциях по эксплуатации испытываемого электрооборудования;

-  о недопустимости устранения выявленных неисправностей на месте силами персонала, участвующего в проведении испытаний, без уведомления ответственных за проведение испытаний.

7.4 До начала испытаний электрооборудования персоналу сдаточной команды необходимо проверить:

- наличие предупреждающих плакатов, защитных средств и рабочих инструкций по эксплуатации на постах, обслуживаемых персоналом сдаточной команды;

- наличие головных уборов и соответствующей производственной одежды у персонала, обслуживающего испытываемые электрические механизмы ;

- наличие и надежность штатных и временных заземляющих проводов на испытуемом оборудовании;

- обеспечение исправным инструментом с изолированными ручками;

- обеспечение штатного освещения;

- готовность штатной или временной установки громкоговорящей связи или телефонной связи;

- обеспечение переносным освещением постоянного тока;

- готовность всех средств пожаротушения.

7.5 Испытываемое оборудование должно быть немедленно отключено от сети в случае:

- возникновения аварийной обстановки;

- появления признаков возгорания;

- механических поломок.

7.6  При испытаниях оборудования необходимо выполнять следующие правила:

- не вскрывать оборудование, находящееся под напряжением;

- не располагать нагревательные приборы вблизи оборудования;

- не работать с электрооборудованием в помещениях, не оборудованных изолирующими средствами.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

# (обязательное)

# Таблицы результатов швартовных испытаний

Таблица А.1  Результаты проверки комплектности, размещения, качества

монтажа системы

(наименование)

Заказ						      Заводской номер

Время и дата испытаний

(начало)				(конец)

| Проверяемые параметры | Отметка о соответствии (соответствует/не соответствует) | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1 Комплектность, размещение, качество крепления приборов и оборудования |  |  |
| 2 Комплектность технической и эксплуатационной документации |  |  |

Представитель УК

Представитель Заказчика

Таблица А.2 Результаты проверки работоспособности системы

спутниковой связи VSAT

(наименование)

Заказ ______________                                       Заводской номер ____________________

Время и дата испытаний ___________________________________________________

(начало)                                                             (конец)

| Проверяемый параметр | Значение параметра | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | норма | фактически |  |
| Проверка работоспособности системы спутниковой связи VSAT | ошибки отсутствуют, потери пакетов данных отсутствуют |  |  |
| Проверка заявленной производителем услуг скорости передачи данных через VSAT | скорость передачи данных соответствует скорости передачи данных, заявленной договором поставщика услуг |  |  |

Представитель УК

Представитель Заказчика

# Для замечаний

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в доку- менте | Номер доку-мента | Входящий номер сопроводитель-ного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |

# Text boxes

2020

| Подпись и дата |  |
| --- | --- |
| Инв.№дубл. |  |
| Взаим. Инв. № |  |
| Подпись и дата Взаим. Инв. № Инв.№дубл. Подпись и дата |  |
| Инв.№подл. |  |

Козлова

Волков

Инв.№подл.      Подпись и дата        Взаим. Инв. №   Инв.№дубл.     Подпись и дата

2                  18

Система VSAT.

Методика швартовных испытаний

головного судна.

СТ-192.360285.0130ПМ

Голубев

Выпуст.

Проверил

Разраб.

Голубев

Н.контр.

Утвердил

Сазанова

АО КБ «Вымпел»

Лит         Лист           Листов

Изм.

Лист

№ докум

Подпись  Дата