## Slide 1: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УФИМСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Выполнил студент группы 2ПГ-1
Крутяева Карина
Преподаватель:
Валеева Зульфия Азатовна
Специальность: 13.02.01
Питательные насосы
Презентация по “Гидравлика и гидравлические машины”
г.Уфа 2021г.

## Slide 2: Содержание
Цели и задачи
Определение
Общие сведения
Классификация
Принцип работы
Виды
Подпиточный насос
Изображение
Предназначение
Из чего состоит
Использованная литература
Заключение

## Slide 3: Цели и задачи:
1. Изучить питательные насосы;
2. Рассмотреть конструкцию и принцип работы питательных насосов;
3. Указать недостатки и преимущество питательных насосов.

## Slide 4: Определение питательных насосов
Питательные насосы - ПЭ - это специальные насосы, которые предназначаются для «питания» котлов электростанций, и промышленных паровых генераторов водой и удовлетворяют следующим требованиям: способность к перекачиванию воды высокой температуры (до 165 оС); способность поддержания высокого напора (Н) длительное время.

## Slide 5: Общие сведения
В состав любой электрической станции входят два типа машин: машины - орудия (насосы) и машины - двигатели (турбины).
Насосами в широком смысле называют машины для сообщения энергии рабочей среде. В зависимости от рода рабочего тела, различают насосы для капельных жидкостей (насосы в узком смысле) и насосы для газов (газодувки и компрессоры). В газодувках происходит незначительное изменение статического давления, и изменением плотности среды можно пренебречь. В компрессорах при значительных изменениях статического давления проявляется сжимаемость среды.
Остановимся подробнее на насосах в узком смысле этого слова - насосах для жидкости. Преобразуя механическую энергию приводного двигателя в механическую энергию движущейся жидкости, насосы поднимают жидкость на определенную высоту, подают ее на необходимое расстояние в горизонтальной плоскости или заставляют циркулировать в какой-либо замкнутой системе. По принципу действия насосы подразделяют на динамические и объемные.
В динамических насосах жидкость движется под силовым воздействием в камере постоянного объема, сообщающейся с подводящими и отводящими устройствами.
В объемных насосах движение жидкости происходит путем всасывания и вытеснения жидкости за счет циклического изменения объема в рабочих полостях при движении поршней, диафрагм, пластин.

## Slide 6
Работа любого насоса характеризуется следующими величинами:
1.Объемная подача - Q, [м3/с] - объем жидкости подаваемый насосом в напорный трубопровод за единицу времени.
2.Напор (удельная работа) - H, [Дж/кг] - полное количество энергии, сообщаемое 1 кг рабочего среды в насосе. Выраженный в метрах показывает высоту на которую можно поднять жидкость с помощью насоса.
3.Частота вращения (для насосов имеющих вращающийся ротор) - n [об/мин];
4.Состояние среды на входе: (температура и давление);
5.Плотность среды - - [кг/м3]
6.Мощность, N [Вт] - полная энергия подводимая к насосу в единицу времени.
7.Коэффициент полезного действия КПД, - отношение энергии переданной жидкости, к полной энергии, подведенной к насосу:

## Slide 7: Схема питательного насоса

## Slide 8: Классификация
По конструкционно - энергетическим признакам насосы подразделяются на: объемные, лопаточные, струйные, электромагнитные или магнитогидродинамические (МГД). В качестве основных насосов АЭС (циркуляционных, питательных, конденсатных), как правило, используются лопаточные машины. МГД насосы используются для токопроводящих жидкостей в космических и судовых ядерных реакторах. Струйные насосы и используются для откачивания неконденсирующихся газов из конденсаторов, деаэраторов и уплотнений.
Объемные насосы используются главным образом во вспомогательных системах. К объемным насосом относят поршневые, плунжерные, ротационные, шестеренчатые и некоторые другие насосы.

## Slide 9
Питательные насосы применяются для подачи химически очищенной воды в парогенераторы энергоблоков АЭС. Питательные насосы изготавливаются в различных конструктивных исполнениях: горизонтальные, одно- или двухкорпусные, секционного или спирального типа, одноступенчатые с рабочим колесом двухстороннего входа или многоступенчатые с односторонним расположением рабочих колес. Бескавитационная работа питательных насосов обеспечивается применением рабочего колеса с расширенным входом или применением предвключенного колеса или насоса.
Питательные насосы должны отвечать следующим требованиям:
обеспечивать динамическую устойчивость во всем диапазоне работы насоса;
вибрация на корпусах подшипника не должна превышать 0,05 мм;
обеспечивать удобство монтажа, ремонта и обслуживания;
насосы должны снабжаться обратными клапанами с линией рециркуляции, чтобы не возникало обратного вращения ротора насоса и перегрева воды до температур, близких к парообразованию.

## Slide 10: Принцип работы ПЭ
Ротор насоса приводится в действие электродвигателем через упругую втулочно-пальцевую полумуфту. Принцип действия питательного насоса типа ПЭ основан на действии центробежных сил. Вращаясь, рабочее колесо, сообщает круговое движение жидкости, находящейся между лопатками рабочего колеса.

## Slide 11: Конструкция

## Slide 12: Виды ПЭ
Насосы питательные могут быть изготовлены в различных конструктивных исполнениях: - Вертикальные (ЦНСв) и горизонтальные (ЦВК); - Однокорпусные (ЦНСГ) или двухкорпусные; - Секционного (ЦНСв и ЦНСп) или спирального типа (ЦВК);

## Slide 13: Подпиточный насос АН-2/16
На питательных центробежных насосах, использующих рабочее колесо, опорами вала служат два подшипника скольжения, которые имеют камеры водяного охлаждения. Также, обычно, конструкционно, в насосах предусматривается охлаждение сальников водой, в том числе перекачиваемой. Необходимость охлаждения связана в первую очередь с тем, что питательные насосы – это высокооборотистые насосы с электрическим или турбинным приводом, перегрев которых может привести к деформации рабочих поверхностей, узлов и агрегатов, что может полностью вывести такой насос из строя.
Классический питательный насос должен отвечать следующим требованиям:
диапазон вибрации на корпусе подшипника не превышает 0,05мм.;
- динамическая устойчивость во всем диапазоне работы насоса;
- удобство при монтаже, ремонте и обслуживании;

## Slide 14: Как он выглядит

## Slide 15: Предназначение
Питательные насосы предназначены для перекачивания воды и схожих с ней нейтральных жидкостей кинематической вязкостью до 36 сСт, плотностью до 1200 кг/м3 и малым включением твердых частиц. Температура при этом может быть от – 15 до + 105 °С. Питательные центробежно-вихревые насосы в основном применяются в системах питания маломощных котлов, в других случаях используют масляные насосы.

## Slide 16: Из чего состоят
Питательные насосы состоят из двух ступеней (первая – центробежное колесо, 2-я – вихревое колесо), что не могло не сказаться на его производительности в лучшую сторону. Центробежное колесо надежно закреплено, вихревое – плавающее. Двигатель питательного насоса смонтирован на общей фундаментной плите и раме. Материал основных деталей – чугун, вихревое же колесо выполнено из стали. Питательные насосы по мощности давления в 2-3 раза превосходят центробежные насосы. Питательные центробежно-вихревые насосы имеют малые габариты и массу.

## Slide 17: Питательный насос ПЭ 250-75-2

## Slide 19: Ссылки и литература
https://arosna.com
https://td-automatika.ru/
https://kron-pump.ru
А.П Абрамов. Питательные электронасосы ТЭЦ И АЭС: инструкция по изучению конструкций узлов, элементов и приемов эксплуатации для студентов всех форм обучения специальности «Тепловые двигатели и нагнетатели»

## Slide 20: Заключение
Исходя из цели и задач, мы можем сделать вывод, что существует два
варианта приводов питательных насосов(электрический и
турбинный). Достоинствами насоса является-простота
конструкции, надежность. Недостатком является-
ограничена единичная мощность двигателя до 9 МВт.