## Slide 1: Министерство Образования Республики Башкортостан Государственное Автономное Профессиональное Образование Учереждение Уфимский Топливно -Энергетический Колледж
Специальность:13.02.05
Питательные насосы
Презентация по "Гидравлике "
Выполнил студент группы 2Т Игнатьева Екатерина Анатольевна
Преподаватель : Валеева Зульфия Азатовна
г.Уфа 2021г.

## Slide 2: Питательные насосы
Питательные насосы - это специальные насосы, которые предназначаются для «питания» котлов электростанций, и промышленных паровых генераторов водой и удовлетворяют следующим требованиям: способность к перекачиванию воды высокой температуры (до 165 оС); способность поддержания высокого напора (Н) длительное время.

## Slide 3: Питательные насосы
Питательные насосы – это специальные насосы, которые предназначаются для «питания» котлов электростанций, и промышленных паровых генераторов водой.
Питательный насос предназначен для подачи очищенной питательной воды в котел. Такое оборудование применяется на тепловых электростанциях, ими комплектуются парогенераторные установки месторождений нефти.
Питательные насосы котла подают воду в барабанные и прямоточные стационарные паровые котлы с давлением пара 3,9МПа; 9,8 МПа; 13,7 МПа и 25 МПа. Давление пара оказывает существенное влияние на конструктивную схему питательного насоса.

## Slide 4: Содержание
Особенности конструкции
Какое назначение питательного насоса
Как устроен питательный насос
Питательные насосные установки

## Slide 5: Особенности конструкции
Конструкция питательного насоса имеет секционную форму. Такой тип собирается из отдельных секций, которые состоят из одного действующего колеса и его руководящего аппарата. Секции, которые находятся с краю, вмещают всасывающие и напорные патрубки. Работа каждой секции зависит от работы другой при помощи работающих буртов. Секции соединяются благодаря стяжным болтам. Многое исходит от натиска, которое появляется приспособлением и периферийной скоростью на валу.

## Slide 6: Какое назначение питательного насоса
Они предоставляют устройства, а именно: доставляется нужный уровень воды; есть возможность высоко установить устройство; гарантирована высокая эффективность работы.

## Slide 7: Как устроено питательное оснащение
Питательные гидрооборудования для теплооснащений имеют типичную конструкцию, наполненную значительным составом стандартных атрибутов. Это и есть питательный насос паровых котлов. С виду можно понять, что у них горизонтальное расположение и присутствует ячеечный тип. Существуют особые технические требования к питательным насосам паровых котлов. Между стандартными деталями, такими как входящая и подающая натиск, крышками распределяются чугунные ячейки, где по напряженной посадке размещаются управляющие агрегаты и уплотнитель колес. Во время работы крышки с ячейками сходятся друг с другом внутренними болтами, таким образом, создавая основу приспособления. Заглушки и секции держатся вместе с помощью заточек. Герметичность соединений гарантируется во время железного контакта от напряжения затяжки болтов.

## Slide 9: Питательные насосные установки
Питание котлов может быть групповым с общим для подключения котлов питательным трубопроводом или индивидуальным — только для одного котла. Включение котлов в одну группу по питанию допускается при условии, что разность рабочих давлений в различных котлах не превышает 15%. Питательные насосы, которые присоединены к общей магистрали должны иметь характеристики, допускающие параллельную работу насосов.

## Slide 10: Для питания котлов водой допускается использование:
а) центробежных и поршневых насосов с электроприводом;
б) центробежных и поршневых насосов с паровым приводом;
в) паровых инжекторов;
г) насосов с ручным приводом;
д) водопроводной сети.

## Slide 11: На корпусе каждого питательного насоса или инжектора должна быть прикреплена табличка, на которой указывают следующие данные:
а) название предприятия-изготовителя или его товарный знак;
б) заводской номер;
в) номинальная подача при номинальной температуре воды;
г) число оборотов в минуту для центробежных насосов или число ходов в минуту для поршневых насосов;
д) номинальная температура воды перед насосом;
е) максимальный напор при номинальной подаче. После каждого капитального ремонта насоса необходимо провести его опробование для определения подачи и напора.

## Slide 12
Питательные насосы часто используются для подачи химически чистой воды в парогенераторы энергоблоков АЭС, в котельных, в теплоэлектростанциях, на промышленных предприятиях.Насосы питательные могут быть изготовлены в различных конструктивных исполнениях:- Вертикальные (ЦНСв) и горизонтальные (ЦВК);- Однокорпусные (ЦНСГ) или двухкорпусные;- Секционного (ЦНСв и ЦНСп) или спирального типа (ЦВК);- Одноступенчатые (с рабочим колесом двухстороннего входа (ЦНСп)), двухступенчатые (ЦВК) или многоступенчатые (с односторонним расположением рабочих колес (ЦНСГ));

## Slide 13
Отдельно можно выделить подпиточные насосы АН-2/16 – это поршневые насосы, имеющие напор до 16м и возможность подачи воды температурой до 105 оС. Они используются для водоподготовки и питания котельных агрегатов и парогенераторов малой мощности. Насосы данной серии мы отнесли к питательным, хотя они и не обладают всеми общепринятыми качествами насосов данного типа, однако, они выполняют все те же функции в меньших масштабах.

## Slide 14
Питательные насосы работают под высоким давлением при высоких температурах, бескавитационность их работы обеспечивается путем применения рабочего колеса с расширенным входом, а также использования предвключенного колеса или насоса. Это значительно увеличивает срок службы рабочего колеса питательного насоса, что сильно сказывается на его надежности.

## Slide 15
Насос объемного типа определенный объем жидкости, который перекачивается отсекается и перемещается от входного патрубка к напорному. При этом жидкости придается дополнительная энергия главным образом в виде давления

## Slide 16
Объемные насосы разделяются на следующие группы: шестеренчатые, винтовые, диафрагмовые. а- шестеренчатые; б- винтовые; в- пластинчатые.

## Slide 17
По свойствам жидкости, которая перекачивается насосы могут быть разделены на следующие группы: - для чистых и слегка загрязненных нейтральных жидкостей; - для загрязненных жидкостей; - для агрессивных жидкостей и т.д. В зависимости от температуры жидкости, которая перекачивается насосы разделяются на холодные (Т<373 °К) и горячие (Т> 373 °К)

## Slide 18: Выводы
Использование на ТЭЦ турбопривода питательного насоса вместо электродвигателя позволяет решить две основные задачи: увеличить выработку и отпуск электроэнергии и тепла на станции; реализовать возможность эффективного регулирования производительности насоса.