## Slide 1: ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» МДК 01.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло и топливоснабжения
Тема занятия:
Классификация систем вентиляции
Подготовлено преподавателем А.В. Кобченко

## Slide 2
Для обеспечения нормального микроклимата и чистоты воздуха помещения оборудуют вентиляцией в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 и ГОСТ 12.4.021-75.

## Slide 3
Вентиляция - это регулируемый воздухообмен.
В этом существенное отличие вентиляции от кондиционирования - кондиционирование увеличивает качество воздуха за счет обработки воздуха, а вентиляция - за счет его смены в помещении.
Система вентиляции - это комплекс агрегатов и устройств, создающих регулируемый воздухообмен в помещении.

## Slide 4: Виды систем вентиляции
По способу создания давления для перемещения воздуха: - с естественным побуждением, - с искусственным (механическим) побуждением.
По назначению: - приточные, - вытяжные.
По зоне обслуживания: - местные, - общеобменнные.
По конструктивному исполнению:
- канальные, - бесканальные.

## Slide 5: Естественная вентиляция создает необходимый воздухообмен за счет разности плотностей воздуха.
Движение воздушных потоков при естественной вентиляции здания

## Slide 6: Принудительная (механическая) вентиляция обеспечивает поддержание постоянного воздухообмена, который осуществляется с помощью механических вентиляторов, воздуховодов и воздухораспределителей

## Slide 7
Схемы механической вентиляции:
а – приточной; б – вытяжной; в – приточно-вытяжной

## Slide 8
Общеобменная вентиляция основана на разбавлении выделяющихся в помещении вредных веществ, теплоты и пара чистым воздухом до допускаемых норм.
Системы общеобменной вентиляции для производственных и административно-бытовых помещений (с постоянным пребыванием людей) без естественного проветривания следует предусматривать не менее чем с двумя приточными или двумя вытяжными вентиляторами, каждый из которых обеспечивает 50% требуемого воздухообмена.

## Slide 9
Местная вентиляция обеспечивает вентиляцию непосредственно у рабочего места она может быть приточной либо вытяжной.
Приточная вентиляция улучшает микроклимат в ограниченной зоне помещения.
Вытяжная – удаляет вредные загрязнения непосредственно в месте их образования.

## Slide 10
Приточная вентиляция с механическим побуждением движения воздуха (рис. а) бывает сосредоточенная и рассредоточенная.

## Slide 11
В цехах заводов со значительными выделениями вредных газов и паров, влаги и теплоты широко применяют приточно-вытяжную вентиляцию, представляющую собой комбинацию приточной и вытяжной вентиляции (рис. в).

## Slide 12
Воздушный оазис создают в отдельных зонах рабочих помещений с высокой температурой.
Для этого рабочую площадку ограниченной площади закрывают легкими передвижными перегородками высотой 2м и в огороженное пространство подают со скоростью 0,2…0,4м/с более холодный воздух.

## Slide 13
Стационарные воздушные души представляют собой общий воздуховод с приточными насадками, которые направляют струю воздуха на рабочие места.
Забор воздуха производится либо снаружи, либо полностью или частично из помещения (полная или частичная рециркуляция).

## Slide 14
Передвижные воздушные души состоят из вентилятора, двигателя и различных приспособлений.
В них используется наружный воздух или воздух помещения.

## Slide 15: Оборудование для систем вентиляции
Выделяют три основные группы (категории):
1. Создание воздушного потока (все устройства, в которых есть вентилятор).
2. Обработка воздуха (фильтры, воздухонагреватели, увлажнители, воздухоохладители).
3. Распределение воздушного потока (воздухоотводы, запорные и регулирующие устройства, воздухораспределители).

## Slide 16: Домашнее задание:
ОИ1 :
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Ю.Д.Сибикин - М: «Академия», 2013г.
стр.192-194