## Slide 1: ГИДРОПРИВОД

## Slide 2
Гидравлическим приводом называется совокупность устройств, предназначенных для приведения в движение механизмов и машин посредством рабочей жидкости под давлением.
В состав гидравлических систем входят следующие элементы: насосная установка (гидростанция), трубопроводы (шланги гибкие), распределительная и контрольно-регулирующая аппаратура, гидродвигатели (гидроцилиндры и гидромоторы).
гидропривод
объёмный гидропривод
гидродинамический привод

## Slide 3: ОБЪЕМНЫЙ ГИДРОПРИВОД
насос относится к

## Slide 4
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ГИДРОСИСТЕМ

## Slide 5: ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
К исполнительной подсистеме относят те элементы гидропривода, которые выполняют заданные приводу функции и потребляют в своей работе энергию сжатой рабочей среды.
Гидравлические исполнительные механизмы – устройства, в которых происходит преобразование гидравлической энергии в механическую работу.
По виду движения различают три основных типа исполнительных механизмов:
линейные гидродвигатели – гидравлические цилиндры,
поворотные гидродвигатели,
гидродвигатели вращательного действия – гидромоторы.

## Slide 6
ГИДРОЦИЛИНДРЫ

## Slide 7: ГИДРОЦИЛИНДРЫ
Для осуществления возвратно-поступательных перемещений в гидравлических приводах используют гидравлические двигатели, называемые гидроцилиндрами.
Основные параметры гидроцилиндров:
диаметр поршня Dп
диаметр штока dшт
номинальное давление pном
Основные параметры гидроцилиндров регламентируются ГОСТ_6540-68 «Гидроцилиндры и пневмоцилиндры. Ряды основных параметров».
В зависимости от конструктивного исполнения рабочего органа различают плунжерные, поршневые и телескопические цилиндры.

## Slide 8: ГИДРОЦИЛИНДРЫ
По характеру воспринимаемых внешних нагрузок цилиндры делят на цилиндры одностороннего и двухстороннего действия.

## Slide 9: ПЛУНЖЕРНЫЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ
Плунжерные гидроцилиндры по принципу действия относят к цилиндрам одностороннего действия и используют, когда действие нагрузки обеспечивает гарантированный возврат выходного звена в исходное положение, например, в гидравлических подъемниках и домкратах, прессах с нижним расположением поршня и т.д.
Плунжерный гидроцилиндр состоит из гильзы 1, передней проходной крышки 4, в которой расположены: опора скольжения 3, служащая направляющей для плунжера 2, уплотнительная манжета 5 и грязесъемное кольцо 6. При подаче рабочего давления в полость гидроцилиндра плунжер начинает выдвигаться. Обратное движение возможно под действием силы веса самого плунжера (при вертикальном монтаже) или под воздействием приложенной внешней нагрузки.
Если пренебречь силами трения в самом цилиндре и в ведомом механизме, то максимально возможное развиваемое усилие будет равно
F=р∙S,
где F— развиваемое усилие, Н;
р — максимально допустимое давление, Па;
S — площадь поперечного сечения плунжера, м2.

## Slide 10: ПОРШНЕВЫЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ
Благодаря простоте конструкции и высокой надежности наиболее широкое применение в гидравлических приводах получили поршневые гидроцилиндры.
Поршневые гидроцилиндры подразделяют по следующим признакам:
по принципу действия: одностороннего и двустороннего действия;
по числу штоков: с односторонним и двусторонним (проходным) штоком.
Поршневые гидроцилиндры одностороннего действия выполняют с пружинным возвратом или без него.

## Slide 11: ПОРШНЕВЫЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ
Гидроцилиндры с пружинным возвратом
Гидроцилиндры с пружинным возвратом в ИП применяют в тех случаях, когда отсутствуют внешние силы для возврата выходного звена в исходное положение. В зависимости от конструктивного исполнения, подобные гидроцилиндры работают на выдвижение или на втягивание штока. Возвратные пружины могут быть установлены как внутри гидроцилиндра, так и снаружи. Поскольку использование возвратных пружин в таких конструкциях приводит к ограничению величин рабочих ходов, такие гидроцилиндры применяют в различного рода зажимных механизмах.

## Slide 12: ПОРШНЕВЫЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ
Гидроцилиндры двустороннего действия
Гидроцилиндры двустороннего действия применяют в случаях, когда требуется совершать работу, как при прямом, так и при обратном ходе выходного звена, например при транспортировке, подъеме-опускании и других технологических операциях. Выдвижение и втягивание штока в них осуществляются путем попеременной подачи жидкости под давлением в одну из рабочих полостей (поршневую или штоковую), в то время как другая соединена со сливной гидролинией. Перемещение штока в любом направлении является рабочим и может осуществляться под нагрузкой.

## Slide 13: ПОРШНЕВЫЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ
Гидроцилиндры двустороннего действия
Для гидроцилиндров двустороннего действия с односторонним штоком, или как их принято называть — дифференциальных гидроцилиндров, важным параметром является отношение площадей поршня, со стороны поршневой полости и штоковой —
SП.ШТ = SП – SШТ
φ = SП/ SП.ШТ
Отношение развиваемых цилиндром сил при выдвижении и втягивании прямо пропорционально отношению площадей, а отношение скоростей выходного звена обратно пропорционально этому соотношению. Так в цилиндрах с φ = 2 скорость обратного хода поршня будет вдвое больше скорости прямого хода.
У гидроцилиндров, с двусторонним штоком одинакового диаметра слева и справа от поршня, скорость поршня будет одинаковой при движении в обе стороны.

## Slide 14: ПОРШНЕВЫЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ
Гидроцилиндры с демпфированием в конце хода
В ряде механических систем, например, деревообрабатывающих станках, гидроцилиндры используются для приведения в движение тяжелых узлов и механизмов, причем зачастую эти перемещения совершаются с большими ускорениями. При этом в конце рабочего хода, когда поршень упирается в крышки цилиндра, появляется опасность возникновения критических напряжений, приводящих к деформации крышек и корпуса цилиндра. Для гашения скорости и амортизации удара движущихся масс в конце хода в гидроцилиндрах используют специальные устройства — демпферы.
В демпферах кинетическая энергия движущихся масс поглощается, т.е. необратимо преобразуется в другие виды энергии и, прежде всего, в тепловую с последующим ее рассеиванием в окружающую среду. Потеря кинетической энергии в демферах обусловлена потерями давления на преодоление гидравлических сопротивлений.
Де́мпфер (нем. Dämpfer — глушитель, амортизатор) — устройство для гашения или предотвращения колебаний, возникающих в машинах, приборах, системах или сооружениях при их работе.
Де́мпфер в общем смысле — кто-либо или что-либо, действующее успокаивающе, смягчающе.

## Slide 15: ПОРШНЕВЫЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ
Гидроцилиндры с демпфированием в конце хода
Перед тем как поршень 4 упрется в крышку 2, демфирующая втулка 3, входит в расточку 5 и запирает некоторый объем жидкости между поршнем и крышкой. Выдавливание жидкости из данного объема на слив теперь осуществляется только через дроссель 6. Высокое давление в остаточном объеме приведет к снижению скорости движения поршня и обеспечит безударный приход на крышку.
Обратный ход: жидкость подается в штоковую полость, а из поршневой свободно сливается через расточку 5 в задней крышке 2.
Чем меньше проходное сечение дросселирующей щели, тем труднее жидкости вытекать из поршневой полости и, следовательно, тем больше будет сила торможения. Таким образом, с помощью дросселя можно регулировать степень демпфирования. При прямом ходе поршня (выдвижение штока цилиндра) жидкость подается в поршневую полость через обратный клапан 1, минуя дроссель.
Существуют конструкции гидроцилиндров с нерегулируемым демпфированием, в которых отсутствует дроссель. В них дросселирование жидкости осуществляется в цилиндрической щели, которая образуется между демпфирующей втулкой и расточкой в крышке. По мере движения поршня протяженность щели меняется, меняется и сила торможения. Спрофилированные специальным образом демпфирующие втулки позволяют осуществлять торможение цилиндров по заданным законам.
В зависимости от назначения гидропривода демпфирование может осуществляться в обоих конечных положениях поршня.
Гидроцилиндры с демпфированием рекомендуется применять при скорости движения выходного звена свыше 0,1 м/с.
Дро́ссель (нем. Drossel) – ограничитель
Дросселирование (от нем. drosseln — ограничивать, глушить) — понижение давления газа или пара при протекании через сужение проходного канала трубопровода , либо через пористую перегородку.

## Slide 16: ПОРШНЕВЫЕ и ПЛУНЖЕРНЫЕ
Предельный ход штока плунжерного или поршневого гидроцилиндра, по технологическим соображениям его изготовления, ограничивается величиной, равной 3,5 метра.

## Slide 17: ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ
Для обеспечения больших рабочих ходов при сохранении небольших продольных габаритов во втянутом положении применяют телескопические гидроцилиндры. Отличительной особенностью таких конструкций является то, что в корпусе 1 цилиндра расположен не один поршень, а несколько (2-5), вставленных друг в друга. Таким образом, длина цилиндра в сжатом состоянии лишь немного больше длины одной из секций.
Телескопические цилиндры применяют в гидравлических подъемниках, качающихся площадках, грузовых автомобилях (самосвалах) и т.д.

## Slide 18: ГИДРОЦИЛИНДРЫ
Гидроцилиндр состоит из следующих частей:
Гильза (корпус)
Передняя проходная крышка
Шток
Поршень
Поршневые уплотнения
Букса – грязесъемник
Задняя крышка
?
?

## Slide 19
ПОВОРОТНЫЕ ГИДРОДВИГАТЕЛИ
- РОТАТОРЫ

## Slide 20: ПОВОРОТНЫЕ ГИДРОДВИГАТЕЛИ
Качательные (или возвратно-вращательные) движения, т.е. повороты исполнительных органов в обе стороны на ограниченный угол обеспечиваются поворотными гидродвигателями (или ротаторами). Они применяют в случаях, когда необходимо повернуть объект вокруг некоторой оси на угол не превышающий 360°. Благодаря им, кинематические цепи в машинах и механизмах могут быть полностью сокращены, либо значительно упрощены.
В зависимости от способа создания момента на выходном валу, поворотные гидродвигатели подразделяют на
    пластинчатые (или лопастные),
    поршневые с реечной передачей,
    кривошипно-шатунные и
    поршневые с винтовым преобразованием.
Наибольшее распространение имеют двигатели пластинчатые, а основными отказами в их работе являются неисправности связанные с выходом из строя уплотнений и износом сопрягаемых с ними поверхностей.

## Slide 21: ПЛАСТИНЧАТЫЙ (ЛОПАСТНОЙ)
Пластинчатый поворотный гидродвигатель создает крутящий момент на выходном валу 2 за счет действия рабочей жидкости под давлением на радиально размещенную в роторе 3 пластину 1. Ротор 3 установлен в цилиндрической расточке 4 корпуса 5, угол его поворота определяется размерами стопора 6
Мощность вдвое больше, а скорость и угол поворота вдвое меньше!

## Slide 22: ПЛАСТИНЧАТЫЙ (ЛОПАСТНОЙ)
Наибольшую трудность представляет надежное уплотнение пластин по наружной и боковым плоскостям. Применение для этих целей мягких уплотнений ограничивает срок службы двигателя и его надежность. Повышение рабочего давления для получения больших моментов может привести к повышенной деформации боковых крышек, что, в свою очередь, ухудшает условия работы уплотнений. Поэтому такие двигатели используются для работы при давлениях до 100-160 кгс/см2.

## Slide 23: ПОРШНЕВОЙ С РЕЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
Поршневой поворотный гидродвигатель с реечной передачей состоит из корпуса 10 с расположенным в нем выходным валом 8, шестерня 9 которого входит в зубчатое зацепление с рейкой 4, соединяющей между собой два поршня 3 и 6. Поршни 3 и 6 расположены в гильзах 2 и 5 соответственно, жестко связанных с корпусом 10.
Регулировочными винтами 1 и 7 устанавливают величину хода поршня и угол поворота шестерни.
Величина крутящего момента выходного вала зависит от диаметров поршней и величины давления, а скорость поворота — от скорости подачи жидкости.

## Slide 24: ПОРШНЕВОЙ С РЕЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
Двигатели отличаются высокой степенью жесткости и герметичности, что позволяет их использовать для работы при высоких давлениях, однако, величина момента ограничивается прочностью зуба.

## Slide 25: КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ
Кривошипно-шатунный поворотный гидродвигатель по конструктив-ному исполнению двигатель похож на двигатель с реечной передачей. Шток, соединяющий между собой поршни двигателя, через кривошипно-шатунный механизм передает крутящий момент на выходной вал. Угол поворота таких двигателей не превышает 1800. Недостатком данной конструкции является то, что момент на выходном валу меняется в зависимости от угла поворота.

## Slide 26: КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ
Компоновка ограничивает возможный угол поворота выходного вала, в отличие от поршне-реечного двигателя, у которого угол поворота практически не ограничен. Кривошипно-шатунные двигатели распространения не получили и практически не встречаются.

## Slide 27: ПОРШНЕВЫЕ С ВИНТОВЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ
В мобильной технике часто применяются гидродвигатели с винтовым преобразованием осевого усилия на поршне в крутящий момент на выходном валу.
Поршень 4 через группу роликов 3 взаимодействует с разнонаправленными крупными резьбами большого шага выполненными на внутренней поверхности корпуса 2 и наружной поверхности вала 1, который установлен в корпусе на мощных радиально-упорных подшипниках 5.