## Slide 1: ОБРАБОТКА НАКЛАДНОГО КАРМАНА С КЛАПАНОМ ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ РАЗРАБОТАЛ М. И. КУРИЛЯК, мастер производственного обучения ФКП образовательное учреждение № 305 2020 г.

## Slide 2: ДЕТАЛИ КРОЯ
ПОЛОЧКА;
НАКЛАДНОЙ КАРМАН;
КЛАПАН С ПОДКЛАПАНОМ;
ЛИСТОЧКА;

## Slide 3: КЛАПАН

## Slide 4: ЛИСТОЧКА

## Slide 5: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ КЛАПАНА
ОБТАЧАТЬ КЛАПАН ПОДКЛАПАНОМ;
ВЫСЕЧЬ УГОЛКИ;
ВЫВЕРНУТЬ КЛАПАН;
- ПРИУТЮЖИТЬ КЛАПАН;
НАСТРОЧИТЬ ОТДЕЛОЧНУЮ СТРОЧКУ;
ОБМЕТАТЬ ВЕРХНИЙ СРЕЗ КЛАПАНА;

## Slide 6: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ЛИСТОЧКИ
СЛОЖИТЬ ЛИСТОЧКУ ПОПОЛАМ;
ОБТАЧАТЬ ЛИСТОЧКУ С ПРИПУСКОМ;
ВЫСЕЧЬ УГОЛКИ;
ВЫВЕРНУТЬ ЛИСТОЧКУ;
ПРИУТЮЖИТЬ ЛИСТОЧКУ;
ОБМЕТАТЬ ОТКРЫТЫЕ СРЕЗЫ;

## Slide 7: МОНТАЖ КАРМАНА
НАМЕТИТЬ МЕЛОВУЮ ЛИНИЮ ШИРИНЫ КЛАПАНА;
НАМЕТИТЬ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ КЛАНА И ЛИСТОЧКИ НА НАКЛАДНОМ КАРМАНЕ ДВУМЯ МЕЛОВЫМИ ЛИНИЯМИ ШИРИНА 2 СМ. 20 ММ. ШИРИНА ВХОДА В КАРМАН 18-20 СМ.;

## Slide 8
НАМЕТИТЬ ШИРИНУ ЛИСТОЧКИ ШИРИНА 2 СМ. СМОТРИ РИСУНОК;
- ПРИТАЧАТЬ КЛАПАН И ЛИСТОЧКУ ПО НАМЕЧЕННЫМ ЛИНИЯМ;
2 СМ

## Slide 9
РАЗРЕЗАТЬ ВХОД В КАРМАН;
ВЫВЕРНУТЬ КЛАПАН И ЛИСТОЧКУ НА ИЗНАНОЧНУЮ СТОРОНУ;
ЗАКРЕПИТЬ УГОЛКИ;
НАСТРОЧИТЬ ОТДЕЛОЧНУЮ СТРОЧКУ ПО СРЕЗУ ПРИТАЧИВАНИЯ ЛИСТОЧКИ;
СТАЧАТЬ КЛАПАН И ЛИСТОЧКУ ПО ПРИПУСКУ ЛИСТОЧКИ;

## Slide 10
ЗАКРЕПИТЬ КЛАПАН ОТДЕЛОЧНОЙ СТРОЧКОЙ;
ЗАУТЮЖИТЬ НАКЛАДНОЙ КАРМАН ПО ВЕРХНЕМУ И ПЕРЕДНЕМУ СРЕЗАМ;
НАСТРОЧИТЬ КАРМАН НА ПОЛОЧКУ ПО ВЕРХНЕМУ И ПЕРДНЕМУ СРЕЗУ;
ОБРАБОТКА ОСТАЛЬНЫХ СРЕЗОВ СОВМЕСТНО С ОБРАБОТКОЙ БОКОВОГО СРЕЗА И НИЗА;