## Slide 1: Министерство образования и науки Республики Башкортостан государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Уфимский топливно-энергетический колледж
Исследовательская работа по теоретическим основам теплотехники и гидравлики:
Котлы, котельные агрегаты и установки
Выполнил студент группы 2ТС-1:
Баймухаметов Д.В
Проверила:Валеева З.А
Уфа 2023

## Slide 2: Тема:
Данная исследовательская работа рассматривает тему «Котлы и котельные установки». Эта тема актуальна для специальности 13.02.02 теплоснабжение и теплотехническое оборудование. Исследовательская работа апробирована в дистанционном конкурсе "...".

## Slide 3: Цели и задачи:
Изучить котлы, котельные агрегаты и установки.
Рассмотреть работу котлов, котельных агрегатов и установок.
Составить вывод по проделанной работе.

## Slide 4: Котел:
Котлы — важное оборудование для производства электрической энергии и подогрева воды в бытовых и промышленных целях. Они являются ключевым элементом в трансформации химической энергии топлива в электрическую, их работа требует высокой точности и внимательности.

## Slide 5: Общие сведения о котлах и котельных установок:
Котельная установка - это сооружение, в котором осуществляется нагрев рабочей жидкости для системы отопления или пароснабжения, расположенное в одном техническом помещении.
Основные элементы котельной установки - котел, топочное устройство, питательные и тягодутьевые устройства.

## Slide 6: Принцип работы парового котла
Паровой котел – это устройство, генерирующее пар. Существует два вида вырабатываемого пара – насыщенный и перегретый. Температура насыщенного составляет 100 градусов, а давление – 100 кПа. Перегретый пар разогревается вплоть до 500 градусов, а величина давления при этом может превышать 26 МПа. Насыщенный пар используется в агрегатах бытового назначения, а перегретый ввиду своих особенностей применим только на объектах промышленного масштаба.​
Сырьем для создания пара является вода, которая перерабатывается в котле, работающем на любом виде топлива. Созданный пар в процессе работы преобразуется в теплоноситель, доставляющий тепловую энергию на участок его применения.

## Slide 7
Схема принципа работы парового котла

## Slide 8: Устройство парового котла:
Конструктивно паровой котел – это емкость, в которой происходит процесс преобразования воды в пар. Емкость обычно выполняется из трубы, диаметр которой может варьироваться в достаточно широких пределах. Помимо заполненной трубы, схема парового котла включает в себя топочную камеру, предназначенную для сжигания топлива.

## Slide 9
Топка может иметь определенные особенности, которые напрямую зависят от используемого вида топлива. Например, твердотопливные топочные камеры в нижней части оборудуются колосниковой решеткой, сквозь которую в камеру поступает кислород. В верхней части конструкции устанавливается традиционный дымоход, создающий тягу и обеспечивающий нормальное горение. В случае использования жидких энергоносителей или газа топочная камера снабжается горелкой. В любом случае выделяемый при сгорании топлива газ подступает к заполненной водой емкости, отдает ей свое тепло и выводится в атмосферу дымоходом. Вода в определенный момент начинает кипеть и превращаться в пар, который направляется в верхнюю часть емкости, а потом – в трубы.​

## Slide 10: Дополнительные элементы котлов:
Устройство парового котла не ограничивается основными элементами, которые уже были описаны выше. Иногда паровой котел может комплектоваться дополнительными устройствами, позволяющими повысить эффективность или функциональность системы.

## Slide 11: Пароперегреватель.
Данный элемент позволяет разогреть пар до температуры свыше 100 градусов, что позволяет добиться большей экономичности за счет увеличения КПД агрегата. Пар при использовании перегревателя может достигать температуры в 500 градусов, причем его нагрев осуществляется уже в трубах, то есть после этапа испарения воды. Пароперегреватель может быть как встроенным, так и выполняться в формате отдельного устройства. Существуют конвекционные и радиационные устройства (второй тип имеет в 2-3 раза большую мощность).

## Slide 13: Сепаратор пара:
Этот элемент парового котла позволяет устранить всю лишнюю влагу из пара и максимально его высушить. При использовании сепаратора КПД всего котла существенно повышается.

## Slide 14: Паровой аккумулятор:
Аккумулятор пара представляет собой рабочий сосуд под избыточным давлением, в котором находится сконденсированный пар. Таким образом идет накопление не пара, а перегретой воды. При снижении рабочего давления в аккумуляторе перегретая вода мгновенно переходит в пар.

## Slide 16: Устройство для очистки воды:
Данное приспособление позволяет снизить насыщенность воды кислородом и различными химическими веществами. Своевременная подготовка воды дает возможность уменьшить воздействие коррозии на внутренние элементы котла и свести к минимуму количество отложений в системе.

## Slide 17: Виды топлива наиболее эффективные для использования в паровых котельных:
Уголь - это наиболее распространенный вид топлива для паровых котельных установок. Уголь имеет высокую теплотворную способность и доступен по низкой цене, что делает его очень популярным среди производителей энергии. Однако, уголь может содержать вредные примеси, такие как серу и золу, которые могут негативно влиять на качество воздуха и окружающую среду.
Природный газ - это чистое и эффективное топливо для паровых котельных установок. Газ имеет высокую теплотворную способность и низкое содержание вредных примесей, что делает его более экологически чистым, чем уголь или мазут. Однако, использование природного газа может быть ограничено его доступностью и ценой.

## Slide 18
Мазут - это топливо, получаемое из нефти, и оно может использоваться в паровых котельных установках. Мазут имеет высокую теплотворную способность, но может содержать вредные примеси, которые могут негативно влиять на качество воздуха и окружающую среду.
Древесные отходы - это биомасса, которая может использоваться в качестве топлива для паровых котельных установок. Древесные отходы имеют низкое содержание вредных примесей и считаются экологически чистым топливом. Однако, использование древесных отходов может быть ограничено их доступностью и стоимостью.
В целом, выбор топлива для паровой котельной установки зависит от многих факторов, таких как доступность, цена, технические характеристики котельной установки и требования к экологической безопасности.

## Slide 19: Вывод.
Паровые котлы – это достаточно мощные и эффективные устройства, оказывающиеся незаменимыми в ряде ситуаций. Бытовые паровые котлы дают возможность прогревать дом или выполнять какую-то работу, а промышленные агрегаты позволяют вырабатывать электрическую энергию в огромных количествах. В любом случае для эффективного решения поставленных задач назначение и устройство котла должны соответствовать друг другу.

## Slide 20: Список источников.
Сайт Wikipedia 2018 год;
Сайт teplospec 2019 год;
Сайт makipa 2019 год;
Сайт techcult 2020 год;