## Slide 1: Табурет «начальное моделирование и конструирование»
Работу выполнил:
Поляков Леонид, 13 лет
учащийся 8 класса
МОУ «Григорьевская ООШ»
Руководитель:
Полякова Светлана Сергеевна
Учитель первой
квалификационной категории
МОУ «Григорьевская ООШ»

## Slide 2
Для изготовления «Табурета» понадобятся:
Полипропиленовые трубки,
Полипропиленовые соединители ( уголки, тройники, заглушки),
Ножницы по резке пластиковых труб,
Паяльник для спайки полипропиленовых труб,
Рулетка, карандаш, измерительный уголок,
Доска из фанеры,
Саморезы,
Шуруповерт,
Шкурка для шлифовки

## Slide 3
Сначала нарезаем по размеру трубки:
14 шт.-28 см.,
4 шт. – 16 см.
Затем начинаем склеивать все детали между собой.

## Slide 4
Паяльник работает от электросети мощностью 220Вват, поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с электроприборами.

## Slide 5
Размеры табурета:
Ширина 30х30 см.
Общая высота – 44 см,
Ширина сидения 33х33см.

## Slide 6
Нагреваем детали и соединяем их между собой

## Slide 9
.

## Slide 11: Так получился первый квадрат, аналогично делаем второй квадрат

## Slide 13: Соединяем квадраты между собой

## Slide 16: Осталось добавить только нижние ножки и прикрепить сиденье

## Slide 17: Табурет для дома готов!

## Slide 18
Общие затраты на покупку соединителей составили
276 рублей, остальные детали и инструмент был
у меня дома.
Общее время изготовления табурета – 4 часа
(подготовка и нарезка труб, обработка заготовки
сиденья из фанеры).
Время для спаивания труб с соединителями - 30 минут.

## Slide 19: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!