## Slide 1: Министерство образования и науки РБ ГАПОУ УТЭК
Специальность:13.02.01
Проект—презентация по дисциплине «гидравлика и гидравлические машины»
Тема : «Питательные насосы»
Выполнила : студентка группы 2ПГ-1 Валеева Азалия Альфредовна
Руководитель :Валеева Зульфия Азатовна
Г. Уфа, 2025г.

## Slide 2: Актуальность
Данная исследовательская работа актуальна для курсов дипломной работы по специальности 13.02.01 (тепловые электрические станции)

## Slide 3: Цели и задачи проекта
Изучить питательный насос
Рассмотреть конструкцию, назначение, принцип действия гидравлических машин
Обозначить полученные результаты и принять участие в дипломном конкурсе

## Slide 4: Что такое питательный насос?
Определение 1
Питательный насос – оборудование, необходимое для транспортировки чистой воды в котел. Его используют на тепловых электростанциях или на промышленных предприятиях. Такой насос имеет сложную конструкцию и особенности эксплуатации, поэтому важно рассмотреть эти вопросы.

## Slide 5: Определение 2
Питательный насос — это устройство, предназначенное для подачи жидкости в систему под определенным давлением. Он используется в различных сферах: от бытового водоснабжения до промышленных процессов. Основная задача насоса — обеспечить стабильную работу системы, предотвращая перебои и потери давления.

## Slide 6: Определение 3
Питательные насосы – это специальные насосы, которые предназначаются для «питания» котлов электростанций, и промышленных паровых генераторов водой.

## Slide 7: Основные задачи питательного насоса
Поддержание давления. Насос обеспечивает стабильное давление в системе, что особенно важно для отопления и водоснабжения.
Подача жидкости. Он закачивает воду или другие жидкости из источника в систему, обеспечивая её непрерывную работу.
Регулировка производительности. Современные модели позволяют регулировать объём подаваемой жидкости, что повышает эффективность системы.
Защита оборудования. Насос предотвращает перегрузки и износ оборудования, поддерживая оптимальные условия работы

## Slide 8: Существует несколько типов питательных насосов: Центробежный. Использует центробежную силу для перемещения жидкости. Поршневой. Работает за счёт возвратно-поступательного движения поршня. Винтовой. Использует винтовой механизм для перемещения жидкости. Выбор типа насоса зависит от конкретных задач и условий эксплуатации.

## Slide 9: ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС
Центробежный насос — это агрегат, предназначенный для перекачивания жидкой среды. Этот вид оборудования получил широкое распространение в промышленном секторе, применяется в жилищно-коммунальном хозяйстве. Агрегат может комплектоваться бензиновыми и дизельными двигателями. Но подавляющее большинство моделей поставляется с электродвигателем. В этом исполнении агрегат приобретает максимальную эффективность, экологическую безопасность, долгий срок службы.

## Slide 10: Как работает центробежный насос?
Движение жидкости и необходимый напор создаются при помощи центробежной силы, которая возникает при воздействии лопастей рабочего колеса на жидкость. Как это происходит:
Двигатель насоса приводит в движение рабочее колесо, расположенное на валу.
Вращающиеся лопасти при соприкосновении с водой создают центробежную силу, под воздействием которой жидкость направляется к стенкам камеры.
У внешних стенок корпуса образуется избыточное давление, которое выталкивает воду в выходящий патрубок.
В середине крыльчатки давление снижается, что позволяет захватить очередную порцию воды внутрь камеры помпы.

## Slide 11: Принцип действия
Принцип функционирования насоса основывается на преобразовании механической энергии вращающегося ротора в кинетическую энергию жидкости. Когда двигатель включается, его вал начинает вращать колесо с лопастями. Когда жидкость поступает во входное отверстие насоса, под действие центробежной силы она направляется к внешним стенкам корпуса. Там происходит преобразование кинетической энергии в давление, которое побуждает жидкость перемещаться к выходному трубопроводу.
Действие системы строится на принципе изменения скорости и давления жидкости. В процессе движения жидкости скорость увеличивается за счет работы колеса, а затем, по мере выхода через патрубок, кинетическая энергия преобразуется в напор, что позволяет перекачивать жидкость на большие расстояния или под высокими давлениями.

## Slide 12: Центробежный насос 2,5ЦВ: а — общий вид, б- схема
1 - подшипник, 2 - корпус, 3 - направляющий аппарат, 4 и 8 — лопастные колеса, 5 - вал, 6 и 10 - напорная и всасывающая трубы, 7 — перепускное устройство - байпас, 9 — кожух-улитка, 11 — приемный клапан с сеткой, 12 — вакуумметр, 13 — задвижка, 14 — обратный клапан, 15 — манометр, 16 — воронка для заливки насоса

## Slide 13: Питательный центробежный насос ПС: 1 - муфта сцепления с электродвигателем, 2 - вал, 3 - подшипник, 4 - сальник, 5 - входная крышка, 6 - аппарат, 8 - напорная крышка, 9 - корпус гидравлической пяты, 10 - крышка сальника, 11 - кольцевые камеры

## Slide 14: Классификация центробежных насосов
«С мокрым ротором»
«с сухим ротором»
Оборудование выпускается как с мокрым, так с сухим ротором. Насосы с мокрым ротором имеют мотор, погруженный в перекачиваемую жидкость, что позволяет одновременно охлаждать двигатель и смазывать подшипники. Они менее шумные. Модели с сухим ротором имеют ротор, отделенный от жидкости, что увеличивает КПД и уменьшает изнашивание подшипников.

## Slide 15: Область применения центробежных насосов
Чаще всего центробежные насосы применяют в следующих областях:
Нефтегазовая промышленность и энергетика. Здесь центробежные/моноблочные насосы применяется для перекачивания грязи, шламов, а также самих нефтепродуктов.
Обеспечение противопожарной безопасности и промышленные объекты. Такие центробежные/консольные насосы способны сформировать качественное вентилирование помещений, их отопление, правильное функционирование котлов, повышение давления в системе и работу противопожарных комплексов.
Производственные площадки, объекты агропромышленного комплекса и системы по отведению и переработке отходов. Благодаря центробежным/консольным насосам, осуществляется переработка газа, дренирование, удаление сточных вод, а также обеспечивается защита от паводков и орошение сельскохозяйственных угодий.
Пищевая и химическая промышленность, фармацевтика. С помощью такой техники производят различные напитки и продукты, а также перекачивают целлюлозу, углеводороды и лакокрасочные материалы.
Для изготовления хладагентов и прочей продукции криогеники. Чаще всего область применения центробежного насоса: авиакосмическая, пищевая, химическая, обрабатывающая и фармацевтическая промышленность.

## Slide 16: Преимущества центробежных наосов
Высокая производительность. Центробежные насосы способны перекачивать большие объемы жидкости в единицу времени.
Непрерывный поток. Обеспечивают стабильный и равномерный поток жидкости без пульсаций.
Простота конструкции, что облегчает их производство и обслуживание.
Компактность. При высокой производительности занимают сравнительно небольшое пространство.
Надежность. Благодаря отсутствию клапанов и других сложных механизмов, обладают высокой надежностью.
Универсальность. Могут использоваться для перекачки различных типов жидкостей, включая вязкие и содержащие твердые частицы.
Эффективность. При правильном подборе и эксплуатации демонстрируют высокий КПД.
Возможность регулировки. Производительность легко регулируется изменением скорости вращения рабочего колеса.
Самовсасывающая способность. Некоторые модели способны самостоятельно заполняться жидкостью.
Экономичность. При длительной эксплуатации обеспечивают низкие эксплуатационные расходы.

## Slide 17: Недостатки
Ограниченная высота всасывания, обычно не превышающая 6-7 метров. Это связано с возможностью возникновения кавитации при низком давлении на входе.
Снижение КПД при перекачивании вязких жидкостей. Эффективность насоса падает с увеличением вязкости перекачиваемой среды.
Необходимость заполнения насоса жидкостью перед пуском. Центробежные насосы не обладают способностью самовсасывания, что может усложнить их эксплуатацию в некоторых условиях.
Сложность регулирования подачи без потери эффективности. Дросселирование на нагнетательной линии приводит к снижению КПД насоса.
Нестабильная работа при малых подачах. При работе на закрытую задвижку возможен перегрев жидкости в насосе.
Чувствительность к наличию твердых частиц в перекачиваемой жидкости, что может вызвать повышенный износ рабочих органов.
Возможность возникновения радиальных и осевых нагрузок на подшипники и уплотнения при нестабильных режимах работы.

## Slide 18
Как рассчитать напор центробежного насоса
Напор центробежного насоса можно рассчитать по формуле: H = (Q × g) / (3600 × n × ρ)
где: H – напор насоса в метрах; Q – расход жидкости, проходящей через помпу в кубических метрах в секунду; g – ускорение свободного падения (принимаем за 9,81 м/с²);n – КПД насоса; ρ – плотность жидкости в килограммах на кубический метр. Расход Q берется из технического паспорта. Плотность жидкости (ρ) определяется по таблицам или по формуле: ρ = масса/объем. КПД насоса (n) можно найти в технической документации на насос.
Для более точного расчета напора насосного оборудования следует обратиться к специалисту.

## Slide 19: Заключение
Даная исследовательская работа была выполнена из справочника литературы по гидравлическим машинам . Были применены при написании интернет источники

## Slide 20: Список литературы

## Slide 21: Интернет источники
https://terma-msk.ru/￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
https://www.teploprofi.com/blog/vidy-i-osobennosti-tsentrobezhnykh-nasosov/?ysclid=m9dqhry251271885483
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Центробежный_насос
https://www.cnp-center.ru/articles/tsentrobezhnye-nasosy/printsip-deystviya-tsentrobezhnogo-nasosa/
https://tdtechmash.ru/info/news/oblast-primeneniya-tsentrobezhnogo-nasosa/?ysclid=m9dqkzv5y0216742023